## Slide 1: Dokumentacija modela izrađenog Onshape alatom

## Slide 5
Otvara se automatski, no može se i kasnije otvoriti

## Slide 6
Potražiti dijelove modela za dokumentiranje
Može se i uvesti nove…
Možda dijelove iz nekog drugog dokumenta.

## Slide 7
Potrebno je klikom isključiti prostorni izgled savijenog tijela, i uključiti plašt.
Da bi plašt odabrane pozicije bio vidljiv i mogao se umetnuti, potrebno je kliknuti na strelicu ispred (prema dolje).

## Slide 8
Oznake savijanja možemo ukloniti.
Desni klik negdje na prikaz plašta...

## Slide 9
… odabirom „Hide bend notes”
… odabirom „View properties” otvara se izbornik u kojem možemo promijeniti svojstva odabranog prikaza.

## Slide 10
Možemo promijeniti mjerilo (Scale) i položaj zakretanjem (Rotation angle) odabrane pozicije.

## Slide 12
Vratimo se početnom mjerilu i položaju s uklonjenim oznakama za savijanje.
I odaberemo ponovo umetanje pogleda (Insert View)

## Slide 13
Potrebno je kliknuti na ikonu ispod naziva Insert view kako bi se ponudile druge pozicije.

## Slide 14
I ponavljamo postupak.

## Slide 15
Isključimo sve dijelove i uključimo samo one s plaštevima, odaberemo željenog i kliknemo na strelicu ispred kako bi nam se ponudio plašt. Odaberemo plašt.

## Slide 16
Postavimo na odredište.

## Slide 17
Desni klik i isključimo oznake savijanja.
Posložimo pozicije i umećemo slijedeću…

## Slide 19
Uklonimo oznake i zakrenemo prikaz.

## Slide 21
Uključimo oznaku pozicije.

## Slide 23
Možemo umetnuti tablicu koja će imati ulogu sastavnice.

## Slide 29
I počnemo s kotiranjem.
Način kotiranja odaberemo iz izbornika.

## Slide 30
Moguće je uređivanje postavki svake dimenzije zasebno.
Ako odlučimo promijeniti neki detalj, poput ovoga oštroga ruba...

## Slide 31
... otvorimo taj dio-model.

## Slide 32
I unesemo željenu promjenu.

## Slide 33
Da bi promjena bila primijenjena i na crtežu, mora u modelu biti uključena prije „završetka oblikovanja lima”.

## Slide 34
Da bi promjena modela bila primijenjena na crtežu, potrebno ga je osvježiti.

## Slide 35
Za kotiranje kružnih oblika potrebno je obilježiti središte zakrivljenosti.

## Slide 39
Može se općenito urediti postavke dimenzija.

## Slide 42
Dovršimo kotiranje pozicije 3.

## Slide 43
Kotiranje pozicije 1.

## Slide 44
Uredimo zaglavlje i sastavnicu, posložimo crteže pozicija.

## Slide 45
Još je preostalo da crtež ispišemo na papiru.
Desni klik na karticu Crteža i odaberemo Eksport.

## Slide 46
… odaberemo naziv i format, u ovom slučaju PDF, i preuzmemo

## Slide 47
Otvorimo pruzeti PDF dokument i provjerimo jesmo li zadovoljni. 

## Slide 48: Hvala.